1996 Higher Level U Value Question

| U Value Table |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element/Material | Conductivity (K) | Resistivity (1/K) | Thickness (m) | Resistance ( R ) |  |
| Ext. Surface R |  |  |  | 0.053 |  |
| Int. Surface R |  |  |  | 0.123 |  |
| Cavity R |  |  |  | 0.176 |  |
| Brick | 0.084 | 11.9047619 | 0.1 | 1.19047619 |  |
| Block | 1.44 | 0.694444444 | 0.1 | 0.069444444 |  |
| Plaster Int. | 0.48 | 2.083333333 | 0.013 | 0.027083333 |  |
| Plaster Ext. | 0.48 | 2.083333333 | 0.019 | 0.039583333 |  |
|  |  |  | Total R | 1.678587302 |  |
|  |  | U Value | 1/Total R = | 0.5957 | w/msK |

Part B, To achieve an improved u value by including/increasing insulation.

Information given;

New U Value = 0.45

Resistivity of expanded polystyrene = 28.6

New U Value        = 0.45      =   2.222  (Resistance)

Existing U Value  =  0.596   =   1.678  (Resistance)

Resistance to be achieved by Insulation, 2.222 – 1.678 = 0.544

R = Resistivity X Thickness,   Thickness =  ____ R ____  =    0.544

Resistivity           28.6

= 0.019 m  of Expanded Polystyrene is required to give a u value of 0.45

19mm of insulation required