1998 u value Question

| U Value Table |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element/Material | Conductivity (K) | Resistivity (1/K) | Thickness (m) | Resistance ( R ) |  |
| Ext. Surface R |  |  |  | 0.053 |  |
| Int. Surface R |  |  |  | 0.123 |  |
| Cavity R |  |  |  | 0.176 |  |
| Facing Brick |  | 0.714 | 0.1 | 0.0714 |  |
| LW Conc Block |  | 4.545 | 0.1 | 0.4545 |  |
| Plasterboard | 0.016 | 62.5 | 0.0127 | 0.79375 |  |
| Polysytrene | 0.033 | 30.3030303 | 0.025 | 0.757575758 |  |
|  |  |  | Total R | 2.429225758 |  |
|  |  | U Value | 1/Total R = | 0.411653794 | W/m² ºC |