U Value 2005

| Element | K | 1/k | Thickness | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. Roof Slab |  | 0.690 | 0.175 | 0.121 |
| Conc. Screed |  | 0.710 | 0.060 | 0.043 |
| Asphalt |  | 1.250 | 0.020 | 0.025 |
| Plaster |  | 2.170 | 0.015 | 0.033 |
| Int. Surf. R |  |  |  | 0.104 |
| Ext. Sur R |  |  |  | 0.413 |

Total R    =         0.739

U Value = 1/0.739,  =  1.353  W/m² ºC

Formula for Heat Loss = u value x area x temp. difference =  Joules/sec or Watts / sec

1.353  x  16  x   10  =  216.48   W/sec or J/sec